Fluoreszierende Tagesleuchtemulsion

Fluo-Emulsionen fallen bei Tag, in der Dämmerung und im Nebel durch ihre intensiven Töne und große Sichtweite auf. Eine Nachleuchtwirkung (wie unsere phosphoreszierende Nachleuchtfarbe) besitzen sie allerdings nicht.

Im Dunkeln lassen sich mit UV-Licht(Blaufilter-Röhren oder Quecksilberdampflampen) Leuchteffekte besonderer Art erzielen. Die Farben wirken dann ähnlich wie Neon-Licht, einige erscheinen in einem anderen Farbton(Lichtwechselfarben).

Verwendungszwecke

- Verkehrssicherheitsbereich und Leitsysteme

- Werbe- und Hinweisschilder

- Messebauten

- Kreativer Einsatz im Künstlerbereich

- Bastel- und Hobbybedarf

- Schaufensterdekoration

- Bühnenausstattung und –gestaltung

- Gastronomie-Innendekoration (Diskotheken)

- Plakate, Stoffe usw.

Lieferbare Farbtöne

Hellpastellgrün, hellgrün, bläulichweiß, hellblau, karmesinrot, signalrot, rotorange, zitrogelb, gelborange, cremefarben, cremefarben-goldgelb

Verarbeitungsanweisung

Um eine volle Leuchtwirkung zu erzielen, ist ein weißgrundierter, matter Untergrund erforderlich.

Die Leuchtfarbe muss in zweimaligem Auftrag gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.

Mit 1 Liter kann man je nach gewünschter Auftragsdicke ca. 5m² totale Leuchtfläche erstellen.

Alle Töne lassen sich untereinander mischen, wodurch beliebig viele Farbnuancen erzielt werden können. Um den gewünschten Mischton zu erreichen sollte die Farbe dabei unter der UV-Lampe angerührt werden.

Das Spritzen als Auftragtechnik bereitet keinerlei Schwierigkeiten, die Fluo-Emulsion ist je nach Bedarf mit Wasser zu verdünnen.

Im Falle, dass die Emulsion nachdickt, was teilweise auf das verschiedene Verhalten der Pigmente zurückzuführen ist, empfehlen wir, die mit Wasser verdünnte Emulsion vor der Verarbeitung durch ein feines Sieb oder Filtertuch zu passieren. Wird die Emulsion gespritzt, so muss die Siebung oder Filterung auf jeden Fall vorgenommen werden.

Am besten spritzt sich die wasserlösliche Emulsion bei 4,5 bar Druck und einer 1,5mm-Düsengröße.

Außenanstriche sind zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzungen mit transparentem Überzugslack  zu versehen.

Die Emulsion ist nach Trocknung wasserfest, sofern mit dem Überzugslack überzogen.

Pinsel und Geräte sind sogleich nach Gebrauch mit  kaltem Wasser zu reinigen

Materialbedarf

1 Liter Tagesleucht-Emulsion für ca. 4-5m²

1 Liter Überzugslack(mit UV-Schutz) für 6-8m²

Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kaiser UG

Sabine Petschulat

Dieses Merkblatt soll Hinweis und Anregung geben. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist unverbindlich. Mit diesem Merkblatt sind alle vorherigen Auflagen ungültig/(Stand 01/2006)